| 7吋觸控型室內主機 10.1吋觸控型室內主機 Copyright ©2013 Tecom Co., LTD., all rights reserved. 東訊股份有限公司 · 版權所有 |
| --- |
| 新竹總公司:新竹市科學園區研發二路23號 Tel:03-5775141 台中分公司:台中市西屯區大容東街90號11樓 Tel:04-23219341 |
| 主畫面功能 | 子畫面圖標 | 操作步驟 | 說明 |
| 電話 |  | 輸入欲撥打的社區住戶號碼後按，即可發話。 | 依社區需求全開或全關 |
|  |  | 輸入欲撥打的行動號碼後按，即可發話。 | 須有3G卡才可使用此功能 |
|  |  | 輸入電話或行動號碼後按，即可發話。 | 須接外線(市話)才可使用此功能 |

| 主畫面功能 | 子畫面圖標 | 操作步驟 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保全設定 |  | 啟動臨時安防模式(依現場設定不同防護區域) | 安防點正常，按鈕會恆亮綠燈，如： 異常或是觸發，會改亮紅燈，如： 無設定的安防點，則亮灰燈，如： (密碼預設:000000) |
|  |  | 啟動居家安防模式(依現場設定不同防護區域) |  |
|  |  | 啟動外出安防模式(依現場設定不同防護區域) |  |
|  |  | 要解除任何模式時需先輸入保全密碼。 |  |
|  |  | 解除報警響鈴 |  |
| 主畫面功能 | 子畫面圖標 | 操作步驟 | 說明 |
| 監視系統 |  | 主動監看門口機1 | 依社區需求狀況而定 |
|  |  | 主動監看門口機2 |  |
|  |  | 切換成監看單畫面 |  |
|  |  | 有聲/無聲 切換 |  |
|  |  | 至主畫面 |  |

| 主畫面功能 | 子畫面圖標 | 操作步驟 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 訪客照片 |  | 刪除單一張相片。 | 由大門口機或小門口機所擷取到的訪客照片，如有新增照片會出現新訪客 |
|  |  | 切換上一張照片。 |  |
|  |  | 切換下一張照片。 |  |
|  |  | 刪除全部相片。 |  |
| 主畫面功能 | 子畫面圖標 | 操作步驟 | 說明 |
| 來電查詢 |  | 查詢上一筆電話記錄 | 如有未接電話會顯示新來電 |
|  |  | 查詢下一筆電話記錄 |  |
|  |  | 可刪除單一通電話 |  |

| 主畫面功能 | 子畫面圖標 | 操作步驟 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 觀看每個保全迴路設定 |  |
|  |  | 設定保全密碼 |  |
|  |  | 調整保全啟動延遲時間 |  |
|  |  | 調整保全告警響鈴時間 |  |

| 主畫面功能 | 子畫面圖標 | 操作步驟 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 刪除單一通錄音留言 | 系統最多允許12通語音留言，當超過後，再次錄音，會覆蓋掉時間最早的語音留言。 |
|  |  | 查詢上一筆留言 |  |
|  |  | 查詢下一筆留言 |  |
|  |  | 所有錄音留言全部刪除 |  |

| 主畫面功能 | 子畫面圖標 | 操作步驟 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 點選即開始輪放照片 | 須照片轉檔程式 |

| 主畫面功能 | 次畫面圖標 | 子畫面圖標 | 操作步驟 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上下選擇 | 如有新增社區公告或家人留言會出現新訊息 |
|  |  |  | 讀取訊息 |  |
|  |  |  | 清除單一訊息 |  |
|  |  |  | 全部清除 |  |
|  |  |  | 開始錄音 |  |
|  |  |  | 停止錄音 |  |
|  |  |  | 播放錄音 |  |
|  |  |  | 停止播放 |  |
|  |  |  | 清除 |  |

| 細項功能設定 |
| --- |
| 子畫面功能 | 操作步驟 | 說明 |
|  | 此畫面禁止任何操作。 |  |
|  |  | 可在此選擇各項所需鈴聲 |  |
|  | 記憶體儲存容量 | 注意：開機中記憶卡不得取下，務必關機後才可取下，以免受損。主機無記憶卡時，無法開機 |
|  |  | 選擇通話/門鈴/響鈴音量大小 |  |
|  | 調整啟用數位相框、相片切換時間、螢幕延遲關閉時間。 |  |
|  | 此畫面禁止任何操作。 |  |
|  | 變更啟動保全密碼 |  |
|  | 可設定小門口機跟隨電話號碼 |  |
|  |  | 按鍵音啟動或關閉 |  |
|  |  | 迎賓音樂開或關 |  |
|  |  | 設定音樂響鈴時間 |  |

| 智能控制系列 |
| --- |
| 子畫面功能 | 操作步驟 | 說明 |
|  | 可由此圖示調整各區燈光明滅及亮度。 | 此區所有功能必需使用：e-Gateway及連接其他控制元件方能使用。 |
|  | 選擇音量、頻道、開關、靜音。 |  |
|  | 選擇音量、播放、暫停、停止、開關。 |  |
|  | 選擇風量、溫度、開關。 |  |
|  | 可控制窗簾開關。 |  |
|  | 可控制所有家電、燈光轉換成外出模式。 |  |
|  | 可控制所有家電、燈光轉換成居家模式。 |  |
|  | 可控制所有家電、燈光轉換成娛樂模式。 |  |

新增卡片(磁扣)設定方式

- 使用”設定卡”在門口機刷一下，聽到”嗶”一聲後，再將新卡片在門口機處刷一下，聽到”嗶”一聲後，再用母卡刷一下，聽到”嗶””嗶”二聲，即設定完成!!

操作順序：設定卡(嗶)(新卡(嗶)(設定卡(嗶嗶)

保全啟動及解除設定

門口機燈號如下：

1.    保全設定→綠燈恆亮

2.    保全解除→燈號熄滅

3.    室內迴路異常→紅燈恆亮

4.    保全告警→紅燈閃爍

5.    當門窗未關(門口機燈號會亮紅燈)，要啟動保全，刷卡後門口機會出現語音”迴路異常，請

再確認”。

Copyright ©2013 Tecom Co., LTD., all rights reserved. 東訊股份有限公司 · 版權所有

# Text boxes

東訊股份有限公司

e-Home(412)操作手冊

MicroSD記憶卡插槽—嚴禁拔除，以免程式受損!!

緊急壓扣鍵(紅色)—當使用者按下 “緊急”鍵, 系統將發送告警訊息至社區管理中心與警衛。

電源鍵(勿隨意關機)—長按3秒可關機或開機

監看攝影機影像

呼叫管理中心

虛線指示位置於機身側面。

開啟一樓大門

接聽呼叫通話

實線指示位置於機身正面。

當使用者按下“緊急”鍵,系統將發送告警訊息至管理中心與警衛。

MicroSD記憶卡插槽—嚴禁拔除，以免程式受損!!

呼叫管理中心或警衛室。

監看攝影機影像。

開啟一樓大門。

接聽呼叫通話。

電源開關