歐里肯412簡易設定手冊

- 設定保全(NC/NO)

話機輸入”功能”→#*→000000(密碼)→輸入4-28-13-44→SEN.MODE:N/O 請按chg變更為 N/C

開啟火災迴路24H偵測→話機輸入”功能”→#*→000000(密碼)→輸入4-28-13-3

→SC.ALWAYS:NO 改為YES

- 開啟保全Relay

話機輸入”功能”→#*→000000(密碼)→輸入4-29-10-31→Relay #1:N ←改為Y

話機輸入”功能”→#*→000000(密碼)→輸入4-29-11-31→Relay #1:N ←改為Y

話機輸入”功能”→#*→000000(密碼)→輸入4-29-13-31→Relay #1:N ←改為Y

- 刷卡功能設定

話機輸入”功能”→#*→000000(密碼)→輸入4-32-1-1→Card action:D.O←改D&S

- VEKT功能鍵設定

話機輸入”功能”→#3→按欲變更功能鍵→chg→feat→”功能代碼”→SAVE(功能代碼請參考下方說明)

1.1頻道變更”F78”        外線5

1.2 DVR影像開關”F7#”   外線6

1.3一樓防盜 “F6210*”    外線7

1.4 五樓防盜 “F6211*”    外線8

1.5 火災 “F6213*”        外線10

1.6 防盜解除 “F6200*”    外線11

1.7 防盜啟動 “F62#1*”    外線12

注意,第一次設定完後,須啟動一次保全,並按壓設定好的一樓防盜鍵跟五樓防盜鍵,將這兩個迴路加入防盜當中,確認方式,啟動防盜後,確認一樓迴路與五樓迴路於防盜啟動中時會亮綠燈,反之,防盜解除後,綠燈即熄滅