| HA-83D | 彩色影像保全室內對講機使用手冊 |
| --- | --- |
| HA-82D |  |

HA-83D 以微晶片作為核心，將對講機及保全主機之功能集合於同一晶片，除具互相呼叫，智慧和弦鈴聲，環保鈴聲，留言提示燈等對講機之基本功能外，更具六迴路之防盜主機功能，並且提升為中文語音警報，使操作上更為方便，適合安裝於大樓或別墅之內。

外觀：

對講部份

操作：

接聽

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)按“說話”鍵即可對講，

通話90秒後自動關閉。

開門

訪客呼叫後，按 “開門”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

監看

按 “監看 “鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起再按一次 “監看“鍵或30秒鐘後監視器即關閉。

呼叫警衛

按 “總機“鍵可呼叫警衛，即可對講。

室內機互相呼叫(需配合IC-08別墅型時使用)

在監視器“OFF”時按 “室內呼叫 / 影像切換“鍵(1-8)即可呼叫其他室內機。

選台

在監視器“ON”時按 “室內呼叫 / 影像切換“(1-7)鍵即可選擇畫面，按鍵8號鍵可切換小門口機影像。

緊急求救

按 "緊急"鍵即送出求救訊號給警衛總機，本機即發出求救鈴聲。IC-08使用別墅模式時，所有室內機均會有警報聲，且顯示那一台室內機求救。

轉接功能

室內機配合HT-INT-F3使用時輸入”#8” 或由市話進入操作模式鍵入”#8” 啟動轉接功能，室內機轉接指示燈亮起，任何呼叫室內機之訊號都將被轉接致指定號碼。

留言

當留言指示燈亮起，代表警衛有事找您，請按 “ 警衛 ”鍵回撥，即可消除燈號。

強制開門：

按“控制”即送出開門訊號，強制開啟HAC-1門位指示燈2號大門。

影像調整部分：

配合單按鍵影像門口機系列產品：

※需將單按鍵影像門口機影像VIDEO連接至V2影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時，最後一台室內機需將JP3 V2短路(75 Ω)，其餘室內機拔除。

※將外部影像如 HA-19A HVC-1 等大門口機VIDEO連接至V1影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時最後一台室內機需將JP3 V1短路(75 Ω)，其餘室內機拔除。

※影像切換時，按鍵1~7切換HVC-1影像，按鍵8切換單鍵影像門口機影像

※當V1影像及V2影像並接時，需將其中一只75 Ω拔除，確保影像穩定。

防盜部份：

- 設定／解除保全功能

- 設定保全功能：

室外設定：

以刷卡機在門外感應。

以簡碼式門口機在室外設定。

以設定鎖在室外設定

室內設定：

按“保全設定”鍵  1,2,3,4 可分區設定防盜迴路

按“#”鍵後監聽燈亮起，鍵入密碼(室內呼叫鍵之 12321)，再按“#”鍵即設定保全。

- 解除保全功能：

室外解除：

以刷卡機在門外感應。

室內解除：

按“#”鍵後監聽燈亮起，鍵入密碼(室內呼叫鍵之 12321)，再按“#”鍵即解除設定。

- 解除警報

- 室外解除：

- 以刷卡機在門外感應。

- 以簡碼式門口機在室外設定。

- 以設定鎖在室外設定。

- 室內解除：

按“#”鍵後監聽燈亮起，鍵入密碼(室內呼叫鍵之 12321)，再按“#”鍵即解除警報。

- 更改密碼

- 按“#”鍵後監聽燈亮起，鍵入密碼或反脅迫碼(室內呼叫鍵之 密碼12321反脅迫12323)，再按“密碼”鍵進入修改模式

- 按一次新密碼或反脅迫碼(請看 註:1)，再按一下#鍵，監聽LED亮

- 再按一次相同的新密碼或反脅迫碼，再按一下#鍵，監聽LED熄，完成密碼或反脅迫碼修改完成

註：

1. 密碼/反脅迫碼最大長度為１０位數，變更數字由１、２、３做變化。

2. 輸入途中有任何錯誤，則發生警示音，並離開更改功能。

3. 如密碼及反脅迫碼設為相同，則反脅迫之功能無法啟動，此時請更換密碼，確保自家安全。

4. 反脅迫碼只能解除防盜，無法啟動防盜。

重置出廠密碼：

在防盜處於解除的狀態下，同時按下 #，參數設定，保全3，及保全4，共四個按鍵達0.5秒以上，即會將密碼及反脅迫碼恢復為12321及12323。

設定入侵區域：（需在解除警戒狀態下操作）

- 按住參數鍵不放。

- 此時四區燈號顯示原設定狀態

- 依照如下之定義，選擇標準／致能／延遲設定：
　燈恆亮：立即　　　燈慢閃：延遲45秒　　　燈熄：暫停功能

- 按保全設定鍵1.2.3.4來設定每一區的狀態，

更改來客報知設定：（需在解除警戒狀態下操作）

- 按住參數鍵不放。

- 此時D1燈號顯示原設定狀態

燈恆亮：來客報知         燈熄：取消報知

- 按下「開門鍵」，來更改設定。

讀卡設定：

室內保全機使用保全型門口子機(設定子卡最多20張)

- 增卡功能：（需在解除警戒狀態下操作，且編碼必須與門口機相同）

- 按 #-6-1。

- 門口機會有作動(HVF-25RM、HVF-25RM-A、HVF-25RM-B/LED閃爍，HEF-15RA、

HVF-25R、HEF-15R/發出嗶…聲)，拿卡片感應 (※註) 即成為子卡。

※註 : HVF-25RM-A、HVF-25RM-B此時按“呼叫鍵”三秒LED閃爍，開啟讀卡功能。

HVF-25RM、HVF-25R、HEF-15RA此時按下方“黑鈕“LED閃爍，開啟讀卡功能。

HEF-15R請直接讀卡即可。

- 按 #-6-1即可恢復待機狀態。

- 刪卡功能：（需在解除警戒狀態下操作，且編碼必須與門口機相同）

- 按 #-6-2

- 門口機會有作動(HVF-25RM、HVF-25RM-A、HVF-25RM-B/LED閃爍，HEF-15RA、

HVF-25R、HEF-15R/發出嗶…聲)。

- 按 # -6-2即刪除所有卡片(HVF-25RM、HVF-25RM-A、HVF-25RM-B/LED閃爍

結束，HVF-25R、HEF-15RA、HEF-15R/發出嗶一長聲)。

- 提取密碼：（需在解除警戒狀態下操作，且編碼必須與門口機相同）

- 本機更改密碼後，按 #-6-3

- 門口機會有作動(HVF-25RM、HVF-25RM-A、HVF-25RM-B/LED閃爍，HEF-15RA、

HVF-25R、HEF-15R/發出嗶…聲)，拿子卡感應 (※註) 即提取新密碼到門口機。

※註 : HVF-25RM-A、HVF-25RM-B此時按“呼叫鍵”三秒LED閃爍，開啟讀卡功能。

HVF-25RM、HVF-25R、HEF-15RA此時按下方“黑鈕“LED閃爍，開啟讀卡功能。

HEF-15R請直接讀卡即可。

※保全型門口子機溝通碼出廠值12321和室內機相同(室內機變更保全密碼需更改溝通碼)

※感應卡片時間為5秒，5秒後自動復歸待機

※大樓/別墅模式下：保全型門口子機編碼需與室內機相同，才可啟動/解除保全。