| HA-90B | 彩色影像保全室內對講機使用手冊 |
| --- | --- |
| HA-90B-7 |  |

HA-90B以微晶片作為核心，將對講機及保全主機之功能集合於同一晶片，具有智慧和弦鈴聲，環保鈴聲，留言提示燈等對講機之基本功能外，更具四迴路之防盜主機功能，並且提升為中文語音警報，使操作上更為方便。可使用於大樓型住宅或其他須要對講機之地方。

外觀：

對講部份：

操作：

開門：訪客呼叫後，按 “開門”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

監看：按 “監看 “鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起再按一次 “監看“鍵或30秒鐘後監視器即關閉。

呼叫警衛：按 “ 呼叫 “鍵即可呼叫警衛。

緊急求救：按“緊急”鍵即送出求救訊號給警衛總機，警衛總機收到訊號，亦會送出回

應訊號本機即發出求救鈴聲。

接聽：振鈴聲響後按“通話”鍵即可對講。

留言：當留言指示燈亮起，代表警衛有事找您，請按 “ 呼叫 ”鍵回撥，即可消除燈號。

複合鍵操作：

強制開門：

按“控制”再按 “開門”鍵即送出開門訊號，強制開啟HAC-1門位指示燈2號大門。

監看小玄關機影像：

按“控制”再按 “監看 “鍵或小玄關機呼叫本機，即可監看小玄關機影像。

修改來客報知：

按“控制”再按 “呼叫“鍵即可修改來客報知。

影像調整部分：

※需將單按鍵影像門口機影像VIDEO連接至V2影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時，最後一台室內機需將JP3 V2短路(75 Ω)，其餘室內機拔除。

※將外部影像如 HA-19A HVC-1 等大門口機VIDEO連接至V1影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時最後一台室內機需將JP3 V1短路(75 Ω)，其餘室內機拔除。

※當V1影像及V2影像並接時，需將其中一只75 Ω拔除，確保影像穩定。

防盜部份：

- 設定／解除保全功能

1.設定保全功能：

室外設定：以刷卡機在門外感應(可配合HVF-25R/HVF-25RM使用)。

室內設定：以鑰匙直接在設定鎖設定。

解除保全功能：

室外解除：以刷卡機在門外感應(可配合HVF-25R/HVF-25RM使用)。

室內解除：以鑰匙直接在設定鎖設定。

2.解除警報

室外解除：以刷卡機在門外感應(可配合HVF-25R/HVF-25RM使用)。

室內解除：以鑰匙直接在設定鎖解除。

- 配合HVF-25R/HVF-25RM使用(HA-90B無法配合HES-15系列門口機使用)

- 先製作ㄧ張子卡，按“控制”再按 “通話“鍵即送出增卡指令，一分鐘內HVF-25R感應到的EM卡即可使用。

- 更改溝通碼，按“控制”再按 “求救“鍵即改變HA-90B之溝通碼，並送出溝通碼給門口機作同步，再將子卡拿至HVF-25R感應以接收溝通碼。溝通碼出廠值為“12321”。變更溝通碼可確保通訊保密。

- 重置溝通碼，按“控制”再短路JP1之R即回覆HA-90B之溝通碼為出廠值，並送出溝通碼給門口機作同步，再將子卡拿至HVF-25R感應以接收溝通碼。

- 刪除卡片，連按“控制”三秒鐘送出刪卡指令，存在HVF-25R之所有EM卡號碼均刪除。