| HA-90V | 彩色影像保全室內對講機使用手冊 |
| --- | --- |
| HA-90V-7 |  |

HA-90V 以微晶片作為核心，將對講機及保全主機之功能集合於同一晶片，除具門為指示，智慧和弦鈴聲，環保鈴聲，留言提示燈等功能，可使用於大樓，別墅型住宅或其他須要對講機之地方。

外觀

對講部份

操作：

開門

訪客呼叫後，按"  "鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即

亮起。

監看

按 "  "鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起再按一次 "  "鍵或30秒鐘後監視

器即關閉。

呼叫警衛

按"  "鍵即可呼總機。

緊急求救

按"EMERGENCY"鍵即送出求救訊號給警衛總機，警衛總機收到訊號，亦會送出回應訊

號本機即發出求救鈴聲。

接聽

振鈴聲響後按"  "鍵鈴聲停止即可對講。

強制開門

按"  "再按"  "鍵即送出開門訊號，即可強制開啟HAC-1門位指示燈2號大門。

選擇影像

按"  "再按"  "鍵可選擇公共影像或小門口機影像。

留言

當留言指示燈亮起，代表警衛有事找您，請按 “ 警衛 ”鍵回撥，即可消除燈號。

解除警報

室內解除：按"  "鍵可消除警報/瓦斯聲及消除警報/瓦斯燈號。