HA-92 彩色影像室內對講機使用手冊

HA-92以微晶片作為核心，將對講機及保全主機之功能集合於同一晶片，除具互相呼叫，智慧和弦鈴聲，環保鈴聲，留言提示燈等功能，可使用於大樓，別墅型住宅或其他須要對講機之地方。

外觀：

（1）	本體

（2）	話筒

（3）	複合鍵

（4）	緊急指示燈

（5）	瓦斯指示燈

（6）	緊急求救按鈕

（7）	警衛鍵／留言指示燈

（8）	監看鍵

（9）	開門鍵／門位指示燈1

（10）	鈴聲

（11）3.5吋監視器

對講部份

操作：

接聽

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)按拿起話筒(音樂停止)即可對講。

開門

訪客呼叫後，按 “開門”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

監看

按 “監看 “鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起再按一次 “監看“鍵或30秒鐘後監視器即關閉。

呼叫警衛

按 “總機“鍵即可呼叫警衛。

室內機互相呼叫(需配合IC-08別墅型使用)

在監視器"OFF"時按複合鍵(1~8)即可呼叫其他室內機(1~8)。

選台

在監視器"ON"時按複合鍵(1~8)即可選擇公共畫面(1~7)，按8會切換小門口機影像。

緊急求救

按 "緊急"鍵即送出求救訊號給警衛總機，警衛總機收到訊號，亦會送出回應訊號本機即發出求救鈴聲。IC-08使用別墅模式時，所有室內機均會有警報聲。

強制開門

按"開門"鍵3秒即可送出開門訊號，強制開啟HAC-1之二號大門(HAC-1編碼必須調整為2號)。

留言

當留言指示燈亮起，代表警衛有事找您，請按 “ 警衛 ”鍵回撥，即可消除燈號。

警報部份：

解除求救瓦斯功能：

室內解除：

拿起"話筒"即解除警報鈴聲及按"監看鍵"消除警報燈號。