HA-8107保全對講室內機使用手冊

HA-8107以一只微晶片作為核心，將對講機及保全主機之功能集合於同一晶片，除具互相呼叫，來電顯示，智慧鈴聲，環保鈴聲，留言提示燈等對講機之基本功能外，更具五迴路之防盜主機功能，可使用於大樓，別墅型住宅或其他須要對講機之地方。

包裝

HA-8107之包裝含本體及附件。

本體

本體包裝內含：HA-8107保全對講室內機一只、防塵套一只、使用手冊一份。

附件

附件含變壓器一只、彩色接線六組分別為2,3,5,6,8,10條。

安裝及測試

將線路依現場需求拉線完畢後，變壓器請安裝於公共或室內專屬的變電箱內，勿放置於機體後面，依接線圖所述之各個色線功能接線完畢後與管理機及門口機完成各項功能測試。

外觀

按鍵說明：

| 名稱 | 編號 | 按鍵基本功能 | 選台功能 | 互呼功能 | 保全功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 選台 |  | 進入選台模式 |  |  |  |
| 內呼 |  | 進入互呼模式 |  |  |  |
| 保全 |  | 進入保全模式 |  |  |  |
| # | 8 | 輸出控制(配合現場使用) | 選台8 | 互呼8 | 增卡 |
| 清潔 | 7 | 進入清潔模式 | 選台7 | 互呼7 | 刪卡 |
| 警衛 | 6 | 呼叫警衛 | 選台6 | 互呼6 | 轉接 |
| 切換 | 5 | 切換至小門口畫面 | 選台5 | 互呼5 | 輸入鍵 |
| 監看 | 4 | 控制監視器 | 選台4 | 互呼4 | 取消鍵 |
| 控制 | 3 | 開鎖二 | 選台3 | 互呼3 | 按鍵3 |
| 開門 | 2 | 開鎖 | 選台2 | 互呼2 | 按鍵2 |
| 說話 | 1 | 通話 | 選台1 | 互呼1 | 按鍵1 |

對講部份

操作：

啟動按鍵功能

待機時，按“說話”鍵1秒，按鍵LED亮起，即可操作按鍵，每次按按鍵，會發出嗶一聲。

通話

訪客呼叫後，按 “說話”鍵即可通話，通話指示燈即亮起，90秒後或再按ㄧ次即停止通話。

開門

訪客呼叫後，按 “開門”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即

亮起。

強制開門

按“控制“鍵即送出開門訊號，即可強制開啟HAC-1門位指示燈2號

監看

按 “監看“鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起再按一次 “監看“鍵或40秒鐘後監視器即關閉。

監看小門口機

螢幕開啟，按 “切換“可監看小門口機影像，及切換回公共影像。

選台

螢幕開啟，按“選台“鍵後“功能“LED即閃爍，按多功能接鍵(1~8)即可切換公共影像。

清潔

按 “清潔 “鍵，背光熄滅15秒鐘，進入清潔模式，所有按鍵皆不能操作。

呼叫警衛(配合HA-18G使用時)

按 “警衛“鍵即可呼叫警衛，通話RELAY亦接通90秒。

室內機互相呼叫(室內分機配合IC-08執行互呼功能時)

按 “內呼“鍵後 “功能“LED即閃爍，再按相對應的多功能鍵(1~8)，即可呼叫其他室內機，受呼叫之室內機即產生音樂聲。

緊急求救

按 “緊急“ 鍵即送出求救訊號

與警衛總機HA-18G配合使用時HA-18G即可收到訊號，亦會送出回應訊號，本機即發

出求救鈴聲。做互相呼叫使用時，所有室內機均會有警報聲。

接聽

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)按 “說話“鍵即可對講。

轉接(搭配HT-INT-F3使用)

按功能鍵“保全”，“功能“LED即閃爍，再按下“ 6“輸入鍵後即送出電話轉接訊號。

輸出控制

按“＃“鍵後，乾接點動作，時間為一秒。

防盜部份

- 將按鍵轉換成保全功能

1. 按功能鍵“保全”功能“LED即閃爍，即將按鍵換成保全功能。

2. 按取消鍵“4”，每操作完一個指令即回復成對講功能。

- 設定／解除保全功能

- 設定保全功能：

按“保全”鍵，“功能“LED即閃爍，以下之保全功能操作須在此狀態下才有作用，輸入設定碼(出場設定值12321)，功能指示燈熄滅。

- 解除保全功能：按“保全”鍵， 功能“LED即閃爍，輸入設定碼(出場設定值12321)即可解除。

- 防盜功能

- 原廠出廠值：

設定／解除密碼為「１２３２１」，反脅迫碼「１２３２３」，出／入門有延遲時間「４５秒」，喇叭警報時間「３０秒」，具來客報知功能，無錯碼限次，入侵１有延遲，入侵２，３，４，５無延遲，所有入侵警戒致能，解除警戒狀態。

- 進入警戒：

按“保全”鍵，“功能“LED即閃爍，按密碼「１２３２１」，系統進入警戒中。

●　進入警戒後，入侵１有延遲，入侵２，３，４，５無延遲防盜若開著不會警報，但關閉再打開則警報。

●　進入警戒後，如某警戒區進入警戒，則其對應之入侵LED燈會一直輪流閃爍。

●　密碼錯時，按下取消鍵，重復操作。

- 解除警戒：

按“保全”鍵，“功能“LED即閃爍，再按一次密碼「１２３２１」，解除警戒，同時結束保全功能。

●　務必於入門延遲時間45秒內解除警戒，否則會觸發警報。

●　密碼錯時，按下取消鍵，重復操作。

註：按反脅迫碼亦可解除警戒狀態，但會傳送反脅迫信號出去至總機。

- 緊急、瓦斯及火警區域：

為24小時偵測，無論設定與否，均在警戒中。

- 增卡功能：（需在解除警戒狀態下操作，且編碼必須與門口機相同）

按“保全”鍵，“功能“LED即閃爍，再按下“ 8“輸入鍵後，門口機

(HVF-25RM/LED、HVF-25R/LED恆亮)，此時按下門口機“ 呼叫“鍵三秒，門口機

LED閃爍，再拿卡片感應即成為子卡。

- 刪卡功能：（需在解除警戒狀態下操作，且編碼必須與門口機相同）

1按“保全”鍵，“功能“LED即閃爍。

2 按下“7 “輸入鍵，門口機會有作動(HVF-25RM/LED閃爍、HVF-25R/發出嗶嗶聲)。

3 再重覆(1)(2)步驟，即可刪除所有卡片。

- 更改密碼：（需在解除警戒狀態下操作）

- 按“保全”鍵，“功能“LED即閃爍。

- 按下“ 5 “輸入鍵後，入侵３及入侵４LED燈亮起，進入更改模式。

- 鍵入原始密碼後，按下“ 5 “輸入鍵後，入侵３熄滅，入侵４LED保持。

- 輸入新密碼後，按“ 5 “輸入鍵，入侵２LED閃爍之次數和新密碼之位數相同。

- 再輸入新密碼一次，按“ 5 “輸入鍵。

- 全部動作正確，則更改密碼成功，並輸出密碼同步訊號給住戶保全門口機(HVF-25R或HVF-25RM等感應門口機)，此時按下門口機“ 呼叫“鍵三秒，門口機LED閃爍，再拿卡片感應即提取新密碼到門口機。

●  密碼最大長度為10位數，變更數字由１、２、３做變化。

●  有上述任何操作錯誤，或按下取消鍵即自動脫離更改密碼狀態。

●  您可以不等入侵２ LED閃爍完畢，即鍵入密碼，以加快密碼之輸入速度。

- 設定反脅迫碼：（需在解除警戒狀態下操作）

- 按“保全”鍵，“功能“LED即閃爍。

- 按下“ 5 “輸入鍵後，入侵３及４LED燈亮起，進更改模式。

- 鍵入原始反脅迫碼後，按下“ 5 “輸入鍵後，入侵3LED保持入侵４LED熄滅。

- 鍵入新反脅迫碼後，按“5 “輸入鍵，入侵2 LED閃爍之次數和新反脅迫碼之位數相同。

- 再鍵入新反脅迫碼一次，按“5 “輸入鍵。

- 全部動作正確，則更改反脅迫碼成功。

●  反脅迫碼最大長度為10位數，變更數字由１、２、３做變化。

●  有上述任何操作錯誤，或按下取消鍵即自動脫離更改反脅迫碼狀態。

●  您可以不等入侵2LED閃爍完畢，即鍵入反脅迫碼，以加快反脅迫碼之輸入速度。

- 更改參數設定：（需在解除警戒狀態下操作）

- 按“保全”鍵，“功能“LED即閃爍。

- 按下“5“輸入鍵後，入侵３及４LED燈亮起，進更改模式。

- 鍵入特定密碼（更改參數密碼）

- 按下“5 “輸入鍵，即完成更改參數設定。

● 更改參數密碼：

| 取消報知： | 1213 1211 | 來客報知： | 1213 1212 |
| --- | --- | --- | --- |

    - 有上述任何操作錯誤，或按下取消鍵即自動脫離更改參數狀態。

- 禁能／致能／延遲設定入侵區域：（需在解除警戒狀態下操作）

      - 按“保全”鍵，“功能“LED閃爍。

      - 按下“5 “輸入鍵後，入侵３及４LED燈亮起，進更改模式

      - 輸入「12131311」，按下“5 “輸入鍵，此時顯示五區燈號：
　　禁能：燈熄     致能無延遲：燈快閃　   致能延遲：燈慢閃

      - 再按下“5 “輸入鍵，除入侵１維持原亮燈形式外，其餘燈熄。

      - 依照如下之定義，選擇標／致能／延遲設定第一區：
　按鍵１：致能無延遲　　　按鍵２：致能有延遲　　　按鍵３：禁能

      - 按鍵後，再按下“5 “輸入鍵，完成第一區之設定。接著入侵２依第二區之設定值亮燈。

      - 重覆步驟４及步驟５完成全部五區之設定。

      - 再按下“5 “輸入鍵，完成設定。

● 有上述任何操作錯誤，或按下取消鍵即自動脫離更改禁致能狀態。

- 重置原廠密碼：

  - 按功能鍵“保全”，“功能“LED閃爍。

  - 按下“5 “輸入鍵後，入侵３及４LED燈亮起，進更改模式。

  - 鍵入特定密碼（１２１３　１２３１　１２３３）

  - 按下“5 “輸入鍵，即完成重置原廠密碼。

    - 重置原廠密碼時，必須在防盜處於解除的狀態下。

    - 有上述任何操作錯誤，或按下取消鍵即自動脫離更改禁致能狀態。

- 由外部設定鎖消除警報或解除警戒：

由外部設定鎖、輸入密碼或反脅迫碼皆可消除警報聲並結束保全功能。此三種消除警報

聲的方式，有如下細部的不同：

- 輸入密碼、外部設定鎖：會同時重置LED燈號及解除連線外送之警報訊息。

- 輸入反脅迫碼：只有警戒狀態中才有作用。效果如同輸入密碼解除警戒，但會傳

出反脅迫信號出去。

- 保留碼：  ２２１３ ２２１３

１２１３ １２１３

１２１３ １２１１

１２１３ １２１２

１２１３ １３１１

以上五組號碼為保留碼，若有修改密碼及反脅迫碼，都不可與保留碼相同。