HT-INT F3電話對講介面器

規格：

- 接到室外機呼叫時電話機響鈴四十五秒，摘機後鈴聲停止，可對講兩分鐘，按 ” #9 ”開門。

- 四十五秒內未摘則斷線，室外機再呼叫則重複計時。

- 四十五秒內若有其他對講機已接聽則電話機停止鈴響，一樣可以接聽。

- 響鈴及和室外機說話期間，電話外線無法呼入。

- 若電話機正和外線通話則產生 ” 嘟嘟 ” 一次，四十五內電話掛斷再摘機可連通室外機。

- HT-INT不會產生回鈴聲，故需配合其他室內機使用。

設定

HT-INT-F3可事先設定三個電話號碼，和三組警報電話號碼，於設定後轉接時循序撥出。

拿起電話話筒，於三秒鐘之內連按“ #**# ”，進入設定模式，再依以下操作進行，在設定模式中若操作正確則話筒中會響“進入設定模式”作為回應，操作錯誤則話筒中會響“操作錯誤”作為回應，如掛上話筒則自動離開設定模式。

- “ 9* ”：取消所有電話號碼，並取消轉接功能，並離開設定模式。

- “ 1#~3# ”：輸入第1組到第3組電話號碼。每輸入完一組號碼，按#號，再重覆一次電話號碼以茲確認，再按#號做為結束；可以再按另一次1#~3#來輸入另一組號碼。如掛上話筒，則離開設定模式。

實例：輸入123456789(存放位置1)和222222222(存放位置3) 兩個電話號碼的操作全程動作：

拿起話筒 #**#  1#123456789#123456789#  3#222222222#222222222# 掛上話筒“ 4#~6# ”：輸入第1組到第3組警報電話號碼，輸入方式同上。

- “ 1*~3* ”：取消第1到第3其中一組電話號碼，按一次1*~3*則再取消第1到第3其中一組電話號碼。如掛上話筒，則離開設定模式。

“ 4*~6* ”：取消第1到第3其中一組警報電話號碼。

- “7#1”~“7#6”播放第1到第六組電話號碼。

- 9#：設定轉接外線開門碼。出廠開門碼為#9。自行變更開門密碼只能設定兩碼，開門碼#之後不可以0為開頭，如:01(不可) 、23(可以)。(在室內電話開門固定為#9)
實例：#**# 9#(舊碼)#12#12#，則新開門碼設為#12。

- 9#*：恢復出廠開門碼為#9。

啟動及取消轉接

1. 拿起電話話筒，於三秒鐘之內連按“ #**# ”，進入設定模式。

- “ 8# ”：啟動轉接功能。如無事先儲存的電話號碼，則話筒中會響“未輸入轉接號碼“作為回應，表示無法啟動，並離開設定模式。

- “ 8* ”：取消轉接功能。

- 按下HA-83C的“ # 8 ”啟動轉接功能再按一次取消轉接功能。

- HA-83C會以LED表示轉接功能的狀態。

使用電話接聽對講機轉接訊號

- 當系統需要撥出電話時，會依序撥出位置1到位置3的電話。如某一位置無預存的電話號碼，則直接跳到下一位置的電話。

- 接通電話後，每六秒鐘會聽到一次提示語音，按 “ #1 ”接通，按“ #0 ”不接HT-INT-F3

自動撥下一通， HT-INT-F3未測到“ #1 ”或“ #0 ”，則30秒後撥下一組電話。HT-INT-F3

接到一次“ #1 ”即不再撥下一通。

- 通話後按“ #9 ”開門，按“ #0 ”結束通話。

使用電話接聽對講機警報訊號

- 當系統需要撥出電話時，會依序撥出位置4到位置6的電話。如某一位置無預存的電話號碼，則直接跳到下一位置的電話。

- 接通電話後，每六秒鐘會聽到一次提示語音，按 “ #1 ”確認，HT-INT-F3未測到“ #1 ”，則30秒後撥下一組電話。HT-INT-F3接到一次“ #1 ”即不再撥下一通。

- 輸入“ 4#~6# ”電話，不管轉接是否啟動，當室內機警報，會立即撥出電話。

使用室內電話呼叫管理總機

1.當安裝 HT-INT F1和HT-INT F3時拿起室內電話按 ”#0”可以直接呼叫管理總機，並與管理總機通話，通話時間為90秒。