彩色影像保全室內對講機

一.外觀及操作

- 接聽

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)按“說話”鍵即可對講。

B. 開門

訪客呼叫後，按 “開門”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

C. 監看

按 “監看 “鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起再按一次 “監看“鍵或30秒鐘後即關閉。

D. 呼叫警衛

按 “總機“鍵即可呼叫警衛。

E. 室內機互相呼叫

在監視器“OFF”時按 “室內呼叫 / 影像切換“鍵即可呼叫其他室內機。

F. 選台

在監視器“ON”時按 “室內呼叫 / 影像切換“鍵即可選擇畫面。

G 緊急求救

按 “求救“鍵即送出求救訊號，所有室內機均會有警報聲,警衛總機即刻收到訊號。

二.防盜部份

A設定／解除保全功能

- 設定保全功能：室外設定：

(1)以刷卡機在門外感應。

(2)以簡碼式門口機在室外設定。

室內設定：

按“保全設定”鍵  1,2,3,4 可分區設定防盜迴路

- 解除保全功能：

室外解除：

以刷卡機在門外感應。

室內解除：

按“#”鍵後通話燈亮起，鍵入密碼(室內呼叫鍵之 12321)，再按“#”鍵即解除設定。

B解除警報

室外解除：

(1)以刷卡機在門外感應。

(2)以簡碼式門口機在室外設定。

室內解除：

按“#”鍵後通話燈亮起，鍵入密碼(室內呼叫鍵之 12321)，再按“#”鍵即解除警報。

C更改密碼

- 按“#”鍵後通話燈亮起，鍵入密碼(室內呼叫鍵之 12321)，再按“密碼”鍵即進入修改模式

- 按一次新密碼或反脅迫碼，再按一下#鍵，監聽LED亮

- 再按一次相同的新密碼或反脅迫碼，再按一下#鍵，監聽LED熄，完成密碼或反脅迫碼修改

註：

．密碼或反脅迫碼長度最多為10碼，輸入途中有任何錯誤，則發生警示音，並離開密碼相關功能

．如密碼及反脅迫碼設為相同，則所有輸入的碼會皆判斷為密碼。此時請將密碼改掉，則反脅迫碼始會重新發生作用。

．反脅迫碼只能解除防盜，無法啟動防盜。

重置出廠密碼：

在防盜處於解除的狀態下，同時按下 #，參數設定，保全3，及保全4，共四個按鍵達0.5秒以上，即會將密碼及反脅迫碼恢復為12321及12323。

設定入侵區域：（需在解除警戒狀態下操作）

(1) 按住參數鍵不放。

        - 此時四區燈號顯示原設定狀態

        - 依照如下之定義，選擇標準／致能／延遲設定：
燈恆亮：立即　　　燈慢閃：延遲　　　燈熄：暫停功能

        - 按保全設定鍵1.2.3.4來設定每一區的狀態，

更改來客報知設定：（需在解除警戒狀態下操作）

(1) 按住參數鍵不放。

- 此時D1燈號顯示原設定狀態

燈恆亮：來客報知         燈熄：取消報知

- 按下「開門鍵」，來更改設定。

防雨型防盜設定對講小門口機

按按鈕即可呼叫，呼叫成功會有音樂回鈴

操作方式：

一、操作防盜設定、解除時：

假設密碼為12321 則操作步驟　按『＃１２３２１＃』一次為防盜設定，再按『＃１２３２１＃』一次為防盜解除。

二、訪客來時：

如上圖請按訪客門鈴按鈕。

三、修改防盜密碼：

本門口機無法修改密碼，需經由室內保全主機【HDP-83】修改密碼後，本簡碼式門口機才同步變更為新的密碼，再以操作模式一做防盜設定。

多功能對講室內機

外觀

(1)本體

(2)緊急按鈕

(3)室內互呼鍵

(4)話筒

(5)警衛鍵

(6)控制鍵

(7)開門鍵

操作：

A. 開門

訪客呼叫後，按 “ 開門 ”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

B. 呼叫警衛

按 “ 警衛 “鍵即可呼叫警衛，拿起話筒即可對講

C. 室內機互相呼叫

按相對應的多功能鍵即可呼叫其他室內機，拿起話筒即可對講受呼叫之室內機即產生音樂聲，相對應之LED閃爍。

例如:4樓呼叫2樓?拿起聽筒按2即可

D. 緊急求救

按 “緊急 “鍵即送出求救訊號

警衛總機即可收到訊號，亦會送出回應訊號，本機收到回應訊號後，回應指示LED即亮起，代表傳輸成功(二秒鐘內完成)

作互相呼叫使用時，所有室內機均會有警報聲，且顯示那一台室內機求救。

如按到求救:可1F主機密碼解除或門口機感應解除

E.接聽

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)拿起話筒即可對講。

# Text boxes

乙太蔚住戶安全手冊

防盜設定、解除操作按鍵

訪客門鈴按鈕