一、按鍵數位彩色影視門口機【社區門口】

外觀

- 上、下蓋

- 卡蓋

- 麥克風

- 攝影機

- 背光銘牌

- 按鈕

- 喇叭

操作

  - 按呼叫住戶之按鈕（門牌號碼旁）後可產生回鈴聲

  - 住戶拿起話筒即可通話

二、臨路店面影像門口機

外觀：

攝影機顯像

門鈴按鈕

操作：

按按鈕即可呼叫，呼叫成功會有音樂回鈴

三、各戶對講電話介面器（設於弱電箱體內）

功能及特點介紹：

- 具對講機系統輸入端子。

- 具電話及外線接線端子，可接至任何廠牌之家用電話或交換機系統。

- 訪客呼叫時對講機及電話皆會響鈴，任何一只接起另一只皆會停止響鈴。

- 可使用電話與訪客說話並執行開門動作。

- 使用電話與訪客說話時，若有外線呼入則外線側出現忙現音。

操作說明：
    1. 接到室外機呼叫時電話機響鈴四十五秒，摘機後鈴聲停止，可對講兩分鐘，按 ”#9” 開門。（社區住戶會用到）
    2. 四十五秒內未摘機則斷線，室外機再呼叫則重複計時。

3. 四十五秒內若有其他對講機已接聽則電話機停止響鈴，一樣可接聽。

4. 響鈴及和室外機說話期間，電話外線無法呼入。

5. 若電話機正在和外線通話則僅產生”嘟嘟”一次，四十五秒內電話掛斷即會產生震鈴，再摘機則可連通室外機。

6.  HT-INT不會產生回鈴聲，故需配合其他室內機使用。

四、各戶彩色影像保全室內對講機

外觀

對講部份

操作：

開門：訪客呼叫後，按 “開門”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

監看：按 “監看 “鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起

再按一次 “監看“鍵或30秒鐘後監視器即關閉。

緊急求救：按 “求救“鍵即送出求救訊號

接聽：振鈴聲響後按“通話”鍵即可對講。

複合鍵操作：

按“控制”再按 “警衛“鍵即可修改來客報知。

防盜部份

- 設定／解除保全功能

＊室內設定/解除：以鑰匙直接在設定鎖設定

（轉1次設定再轉1次解除）。

- 解除警報

＊室內解除：以鑰匙直接在設定鎖解除。

# Text boxes

(

(

(

(

(

(

(

(

(