多功能保全室內對講機HDP-83(1F位置)

(1) 本體                                   		      (1)本體

(2)緊急按鈕

(3)多功能按鍵

(4)指示燈

(5)話筒

(6)電源指示燈

(7)求救指示燈

(8)瓦斯／火警指示燈

(9)防盜迴路指示燈

(10)設定鍵

按鍵及指示燈說明：

| 符號 | 編號 | 名稱 | 燈號表示 | 按鍵功能一 | 按鍵功能二 | 按鍵功能三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ６ | 功能鍵 | 按鍵現況 | （燈熄） | （燈亮） | （燈閃爍） |
|  | ５ | 警衛鍵 | 留言 | 呼叫警衛 | 互呼5 | 輸入鍵 |
|  | ４ | 開門ON/OFF | 開門指示4 | 控制監視器 | 互呼4 | 取消鍵 |
|  | ３ | 選台鍵 | 開門指示3 | 切換畫面 | 互呼3 | 按鍵3 |
|  | ２ | 萬用鍵 | 開門指示2 | 保留 | 互呼2 | 按鍵2 |
|  | １ | 開鎖鍵 | 開門指示1 | 開鎖 | 互呼1 | 按鍵1 |

操作方式：

- 當門口訪客按下門鈴按鈕時，室內機會發出音樂聲。

- 住戶拿起話筒即可通話，通話時間為2分鐘。

- 室內1樓呼叫4樓，可利用１樓室內機先按“”鍵（燈亮），再按“ “ 鍵（編號４）即可與4樓相互對講，同理可與其它樓層室內機對講。

4.  按機體上緊急按鈕時每台室內機均會警報聲響，必須按每台室內機之“　　”鍵一下，或按門口機保全主機解除防盜操作按鍵即可停止警報，否則將持續鳴響60秒。

- 保全設定/解除：按下設定鍵(機體下方)再按密碼”12321”(工廠出廠值設定解除密碼)，即進入保全設定，反之解除保全同上步驟。

- 密碼按錯時，按下取消鍵，重復操作。

- 如有設定錯碼限次三次，則密碼錯誤達三次後，將停止接受密碼輸入，必須等待五分鐘後，才可再輸入密碼。

- 更改密碼：(需在解除警戒狀態下操作)

(1)按設定鍵，直到聽到一特殊響聲為止，功能指示燈慢閃。

(2)按下「輸入鍵　　」後，入侵3及入侵4LED燈亮起，進入更改模式。

(3)鍵入原始密碼後，按下「輸入鍵　　」後，入侵3熄滅，入侵4LED保持。

(4)輸入新密碼後，按下「輸入鍵　　」，入侵2LED閃爍之次數和新密碼之位數相同。

(5)再鍵入新密碼一次，按「輸入鍵　　」。

(6)全部動作正確，則更改密碼成功。

●密碼最大長度為10位數。

●有上述任何操作錯誤，或按下取消鍵即自動脫離更改密碼狀態。

●你可以不等入侵2LED閃爍完畢，即鍵入密碼，以加快密碼之輸入速度。

磁簧感知器

此感知器按裝於各戶1樓及頂樓門或窗戶，當防盜保全對講室內機開啟設定警戒中，如入侵者開啟大門或窗戶，立即警報。

緊急按鈕

此緊急按鈕按裝於各戶主臥室，本設備為24小時警戒中，無論防盜保全對講室內機是否開啟設定警戒，只要疑有外人入侵或脅迫時，立即按下此鈕，立即警報。

防雨型防盜設定對講小門口機HES-15H(各戶門口)

按按鈕即可呼叫，呼叫成功會有音樂回鈴

操作方式：

一、操作防盜設定、解除時：

假設密碼為12321 則操作步驟　按『＃１２３２１＃』一次為防盜設定，再按『＃１２３２１＃』一次為防盜解除。

二、訪客來時：

如上圖請按訪客門鈴按鈕。

三、修改防盜密碼：

本門口機無法修改密碼，需經由室內保全主機【HDP-83】修改密碼後，本簡碼式門口機才同步變更為新的密碼，再以操作模式一做防盜設定。

# Text boxes

公園大鎮住戶安全手冊

防盜設定、解除操作按鍵

訪客門鈴按鈕