1F彩色影像室內對講機使用手冊

對講部份

操作：

接聽：

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)按拿起話筒(音樂停止)即可對講。

開門：

訪客呼叫後，按 “開門”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

監看：

按 “監看 “鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起再按一次 “監看“鍵或30秒鐘後監視器即關閉。

室內機互相呼叫：

在監視器“OFF”時按 “室內呼叫 / 影像切換“鍵即可呼叫其他室內機(1~8)。

選台：

在監視器“ON”時按 “室內呼叫 / 影像切換“鍵即可選擇畫面(1~7)。＊選購功能＊

緊急求救：

按 “緊急“鍵即送出求救訊號，所有室內機均會有警報聲。

消除警音拿起話筒即可解除警報，或按＃12321＃。

2.3.4F多功能對講室內機使用手冊

外觀

(1)本體

(2)緊急按鈕

(3)室內互呼鍵

(4)話筒

(5)警衛鍵

(6)控制鍵

(7)開門鍵

按鍵及指示燈說明：

| 名稱 | 按鍵功能 |
| --- | --- |
| 緊急鍵 | 緊急求救 |
| 警衛鍵 | 呼叫警衛 |
| 控制鍵 | 門位指示2 |
| 開門鍵 | 門位指示1 |

操作：

開門：

訪客呼叫後，按 “ 開門 ”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

呼叫警衛(配合HA-18G使用時)：

按 “ 警衛 “鍵即可呼叫警衛，拿起話筒即可對講

室內機互相呼叫：

按相對應的多功能鍵即可呼叫其他室內機，拿起話筒即可對講受呼叫之室內機即產生音樂聲，相對應之LED閃爍。

緊急求救：

按 “緊急 “鍵即送出求救訊號

與警衛總機HA-18G配合使用時HA-18G即可收到訊號，亦會送出回應訊號，本機收到回應訊號後，回應指示LED即亮起，代表傳輸成功(二秒鐘內完成)

作互相呼叫使用時，所有室內機均會有警報聲，且顯示那一台室內機求救。

接聽：

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)拿起話筒即可對講。

| HEF-15 | 單戶室外機使用手冊 |
| --- | --- |
| HVF-15 |  |
| HVF-25 |  |

外觀：

操作：

按按鈕即可呼叫，呼叫成功會有音樂回鈴

操作模式：

作為玄關子機用時

呼叫時送出訊號，僅有相對應號碼之子機作振鈴，聲音線路搭上兩分鐘，若主機呼叫本戶或本戶呼叫主機的，有其他通訊時聲音線路即斷線。

作為別墅門口子機使用時

呼叫時送出之訊號可使所有室內機全響，並須送出影像控制碼，聲音線路搭上兩分鐘，總機呼叫此戶或此戶呼叫總機即聲音線路分離。

# Text boxes

擊 壤 歌 住戶安全手冊