10吋玄關機(106社區型)操作手冊

目錄:

1.	簡介	5

2.	註冊	5

3.	首頁	5

3.1	大圖標的觸按功能	5

3.1.1	對講	5

3.1.2	電話	5

3.1.3	保全設定	5

3.1.4	訊息	5

3.1.5	訪客照片	5

3.1.6	智能控制	5

3.2右側標簽的觸按功能	5

3.2.1	外出保全	5

3.2.2	夜間保全	5

3.2.3	門口機跟隨	5

3.2.4	設定	5

3.2.5	數位相框	5

4.	對講	5

4.1	呼叫室內分機	5

4.1.1	“分機 1” ~ “分機 6”	5

4.1.2	“ 單機”	5

4.1.3	“全體廣播”	5

4.1.4	“回上頁”	5

4.1.5	“回首頁”	5

4.2	呼叫社區住戶	5

4.2.1	數字鍵盤	5

4.2.2	“ 回退”鍵	5

4.2.3	“撥號”鍵	5

4.2.4	“掛斷”鍵	5

4.2.5	“右”鍵	5

4.2.6	“回上頁”	5

4.2.7	“回首頁”	5

4.3	通話紀錄	5

4.3.1	上/下鍵	5

4.3.2	回上頁	5

4.3.3	回首頁	5

4.4	呼叫管理中心	5

4.4.1	數字鍵盤	5

4.4.2	“回退”鍵	5

4.4.3	“撥號”鍵	5

4.4.4	“掛斷”鍵	5

4.4.5	“回上頁”	5

4.4.6	“回首頁”	5

5.	電話	5

5.1	局線電話	5

5.1.1	數字鍵盤	5

5.1.2	“ 回退”鍵	5

5.1.3	“撥號”鍵	5

5.1.4	“掛斷”鍵	5

5.1.5	“回上頁”	5

5.1.6	“回首頁”	5

5.2	3G電話	5

5.2.1	數字鍵盤	5

5.2.2	“ 回退”鍵	5

5.2.3	“撥號”鍵	5

5.2.4	“掛斷”鍵	5

5.2.5	“回上頁”	5

5.2.6	“回首頁”	5

5.3	通話紀錄	5

5.3.1	上/下鍵	5

5.3.2	回上頁	5

5.3.3	回首頁	5

6.	保全	5

6.1	在家模式	5

6.2	外出模式	5

6.3	夜間模式	5

6.4	臨時模式	5

6.5	警報歷史	5

6.5.1	上/下鍵	5

6.5.2	回上頁	5

6.5.3	回首頁	5

6.6	回首頁	5

7.	訊息	5

7.1	上/下鍵	5

7.2	閱讀	5

7.2.1	刪除訊息	5

7.2.2	上/下鍵	5

7.2.3	“回上頁”	5

7.2.4	“回首頁”	5

7.3	刪除訊息	5

7.4	清空訊息	5

7.5	回上頁	5

8.	智能控制	5

8.1	外出模式	5

8.2	居家模式	5

8.3	娛樂模式	5

8.4	燈光	5

8.4.1	A燈光開	5

8.4.2	A燈光關	5

8.4.3	B燈光開	5

8.4.4	B燈光關	5

8.4.5	C調光型	5

8.4.6	回上頁	5

8.4.7	回首頁	5

8.5	家電	5

8.5.1	電視	5

8.5.2	DVD	5

8.5.3	冷氣	5

8.6	窗簾	5

8.6.1	開	5

8.6.2	停	5

8.6.3	關	5

8.6.4	回目錄	5

8.6.5	回首頁	5

9.	訪客照片查詢	5

10.	設定	5

10.1	時間設定	5

10.2	記憶卡	5

10.3	保全密碼	5

10.4.1	數字鍵盤	5

10.4.2	舊密碼	5

10.4.3	新密碼	5

10.4.4	確認密碼	5

10.4.5	確認鍵	5

10.4.6	取消鍵	5

10.4.5	回上頁	5

10.4.6	回首頁	5

10.4	用戶設置	5

10.5.1	緊急	5

10.5.2	前門	5

10.5.3	後門	5

10.5.4	第一迴路	5

10.5.5	第二迴路	5

10.5.6	火災	5

10.5.6	第三迴路	5

10.5.7	瓦斯	5

10.5.8	緊急壓扣	5

10.5.9	確認鍵	5

10.5.10	回上頁	5

10.5.11	回首頁	5

10.5	數位相框	5

10.6.1	回上頁	5

10.6.2	回首頁	5

10.6	音量設置	5

10.7	鈴聲設置	5

10.8	版本資訊	5

10.9.1	讀取預設值	5

10.9.2	回上頁	5

10.9.3	回首頁	5

11.	固定按鍵	5

11.1	緊急	5

11.2	警衛	5

11.3	監視	5

11.3.1	擷取影像	5

11.3.2	選擇監視點	5

11.3.3	回首頁	5

11.4	開門	5

11.5	通話	5

12.	住戶門口機呼叫	5

12.1	開門	5

12.2	擷取影像	5

12.3	禁止響鈴	5

12.4	禁音	5

12.5	回上頁	5

12.6	回主頁	5

12.7 固定通話鍵	5

13.	大樓門口機呼叫	5

13.1	開門	5

13.2	擷取影像	5

13.3	禁止響鈴	5

13.4	禁音	5

13.5	回上頁	5

13.6	回主頁	5

13.7 固定通話鍵	5

14.	室內分機呼叫	5

14.1	禁止響鈴	5

14.2	禁音	5

14.3	回上頁	5

14.4	回主頁	5

14.5 固定通話鍵	5

15.	外線進線	5

15.1	禁止響鈴	5

15.2	禁音	5

15.3	回上頁	5

15.4	回主頁	5

15.5 固定通話鍵	5

16.	管理中心呼叫	5

16.1	禁止響鈴	5

16.2	禁音	5

16.3	回上頁	5

16.4	回主頁	5

16.5 固定通話鍵	5

17.	社區住戶呼叫	5

17.1	禁止響鈴	5

17.2	禁音	5

17.3	回上頁	5

17.4	回主頁	5

17.5 固定通話鍵	5

18.	告警及解除	5

18.1告警時圖示及告警音	5

18.2 解除告警	5

# 簡介

本文為東訊10” 玄關機在 106社區型系統中的操作簡介。

# 註冊

在使用者第一次使用本機前,必須先將本機做註冊才能正常使用，如本機會提示使用者未註冊如下圖，必須請原承裝的工程公司做註冊。

# 首頁

10” 玄關機啟動完成初始化以後, 就會轉入首頁Homepage：

在首頁頁面時，使用者可以通過輕按螢幕上圖示來進入相關的功能項目。

幕左下方顯示時間日期，正下方為是本機的位址號碼, 如上圖所示 “8號  8樓之1”，是本機的位址號碼，其他社區型終端可以通過此號碼呼叫本機。

## 3.1	大圖標的觸按功能

### 3.1.1	對講

按下對講圖標後螢幕即會轉入對講頁面，從而可以執行撥打室內分機, 社區住戶與管理中心等相關功能。詳細參閱第4章。

### 3.1.2	電話

按下電話圖標後螢幕即會轉入電話頁面，從而可以執行撥打市話與3G 電話。詳細參閱第5章。

### 3.1.3	保全設定

按下保全設定圖標後螢幕即會轉入保全設定頁面，從而可以進行設定“居家保全”與“外出保全”兩項目之相關感應器的偵測動作開啟和關閉。詳細參閱第6章。

### 3.1.4	訊息

按下訊息圖標後螢幕即會轉入訊息頁面，可以讀取社區公告與個人訊息。詳細參閱第7章。

### 3.1.5	訪客照片

按下訪客照片圖標後螢幕即會轉入照片查詢頁面，可以查看所有訪客的照片。詳細參閱第9章。

### 3.1.6	智能控制

按下智能控制圖標後螢幕即會轉入智能控制頁面，可以操作控制家電或情境。詳細參閱第8章。

## 3.2右側標簽的觸按功能

### 3.2.1	外出保全

按下後可開啟或關閉預設好的外出保全包含的感應器偵測項目(外出保全所包含的感應器偵測項在 “設定”( “用戶設置” ( “外出模式”)，開啟後，圖示會變為綠色，當包含在內的感測器如有其中一項被觸發， 圖示則變為紅色。

### 3.2.2	夜間保全

按下後可開啟或關閉預設好的夜間保全包含的感應器偵測項目(夜間保全所包含的感應器偵測項在 “設定”( “用戶設置” ( “夜間模式”)，開啟後，圖示會變為綠色，當包含在內的感測器如有其中一項被觸發， 圖示則變為紅色。

Note:

本系統最大可支援 8個感測器。 “夜間保全”, “外出保全”與 “居家保全”的設定項可同時包含任一個感測器 (詳細請參考第6章), 當任一感測器被觸發後, 系統會判斷此感測器是啟動狀態還是關閉狀態, 若是處於啟動狀態, 則立即進行告警程序。

“夜間保全”, “外出保全” 或 “居家保全”, 同一時間僅可以存在一種, 系統將以最後被觸碰的選項為主。

### 3.2.3	門口機跟隨

按下門口機跟隨圖標後螢幕即會轉入門口機跟隨控制頁面，可以進行門口機跟隨設定。

### 3.2.4	設定

按下後轉入設定頁面，可以進行本機各項功能的細部設定。詳細參閱第10章。

### 3.2.5	數位相框

按下 “數位相框” 按鍵, 本玄關機將立即進行數位相框撥放, 相片將依記憶卡中的存放順序撥放, 撥放間隔時間將依 “設定”( “數位相框設定 ” ( “撥放間隔時間”的設定值為準。

# 對講

對講頁面如下圖所示:

使用者可透過本頁面進行呼叫室內分機, 呼叫社區住戶, 呼叫管理中心(警衛)與查詢通話紀錄等功能

## 4.1	呼叫室內分機 (可擴充之選配)

呼叫室內分機的頁面如下所示:

本系統的室內分機，最多可接6台分機(含本機)與1台多功能控制盒所接的單機

如果對應的分機存在，則會在螢幕上顯示出對應的圖示按鍵，用戶點選按鍵即可呼叫對應分機, 另外可利用全體廣播鍵對所有分機進行廣播。

### 4.1.1	“分機 1” ~ “分機 6”

按下 “分機1” ~ “分機6”鍵 可以呼叫指定的室內分機 1 ~ 6

### 4.1.2	“ 單機”

按下 “單機”鍵可以呼叫連接在多功能控制盒上的單機

### 4.1.3	“全體廣播”

按下 “全體廣播”鍵可對所有分機進行廣播

### 4.1.4	“回上頁”

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回對講主頁面

### 4.1.5	“回首頁”

按下 “回首頁”鍵系統將自動轉回首頁頁面

## 4.2	呼叫社區住戶

呼叫社區住戶的頁面如下所示:

使用者可利用此介面輸入住戶之門牌號碼來呼叫對應的住戶

假設使用者想呼叫 “1棟 2號 2樓之 1”的住戶, 其撥號步驟如下:

輸入 “1”, 螢幕對話框顯示 “1 棟”

按 “右鍵”, 螢幕對話框顯示 “1 棟     號”

輸入 “2”, 螢幕對話框顯示 “1 棟   2 號”

按 “右鍵”, 螢幕對話框顯示 “1 棟 2  號   樓”

輸入 “2”, 螢幕對話框顯示 “1 棟  2號 2樓”

按 “右鍵”, 螢幕對話框顯示 “1 棟 2  號 2 樓之  ”

輸入 “1”, 螢幕對話框顯示 “1 棟 2  號 2 樓之 1 ”

接著使用者再按 “撥號”鍵, 即可完成撥號, 若呼叫成功,可以聽到回鈴音; 否則右下角資訊提示區會顯示對應的提示和撥號失敗的原因。

### 4.2.1	數字鍵盤

利用數字鍵盤輸入住戶號碼

### 4.2.2	“ 回退”鍵

按下 “回退”鍵可以在輸入住戶號碼錯誤時回退一格

### 4.2.3	“撥號”鍵

按下 “撥號”鍵可以在輸入住戶號碼完成後撥出

### 4.2.4	“掛斷”鍵

按下 “掛斷”鍵可以在通話後掛機或結束撥號動作

在已經撥號聽到回鈴音後, 按下 “掛斷”鍵可以結束呼叫動作

### 4.2.5	“右”鍵

按下”右”鍵可以在輸入住戶號碼做現階段的終結並通知系統顯示下一階段的輸入項目, 順序為：棟，號，號之，樓，樓之，室(上述項目在管理主機設定)

### 4.2.6	“回上頁”

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回對講主頁面

### 4.2.7	“回首頁”

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回首頁頁面

## 4.3	通話紀錄

通話紀錄的頁面如下圖所示:

### 4.3.1	上/下鍵

使用者可點選文字標題即可選擇紀錄, 若紀錄過多超過一頁時,利用上/下鍵來換頁

### 4.3.2	回上頁

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回對講主頁面

### 4.3.3	回首頁

按下 “回首頁”鍵系統將自動轉回首頁頁面

## 4.4	呼叫管理中心

呼叫管理中心的頁面如下所示 :

使用者可利用此介面輸入欲呼叫管理中心的值勤機, 使用者只要輸入值勤機號碼, 再按撥號鍵即可呼叫, 如果對應的值勤機號碼不存在或忙線中，系統會自動尋找空閒的值勤機來呼叫

### 4.4.1	數字鍵盤

利用數字鍵盤輸入值勤機號碼

### 4.4.2	“回退”鍵

按下 “回退”鍵可以在輸入值勤機錯誤時回退一格

### 4.4.3	“撥號”鍵

按下 “撥號”鍵可以在輸入值勤機號碼完成後撥出

### 4.4.4	“掛斷”鍵

按下 “掛斷”鍵可以在通話後掛機或結束撥號動作

在已經撥號聽到回鈴音後, 按下 “掛斷”鍵可以結束呼叫動作

### 4.4.5	“回上頁”

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回對講主頁面

### 4.4.6	“回首頁”

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回首頁頁面

# 電話

電話頁面如下圖所示:

使用者需選購多功能控制盒方可利用此頁面執行撥打市話與3G 電話

## 5.1	局線電話(需選購多功能控制盒)

使用者需選購多功能控制盒方可利用此頁面執行透過市話外線撥打電話, 該頁面如下所示:

使用者只要輸入欲呼叫之電話號碼, 再按撥號鍵即可呼叫

### 5.1.1	數字鍵盤

利用數字鍵盤輸入電話號碼

### 5.1.2	“ 回退”鍵

按下 “回退”鍵可以在輸入電話號碼錯誤時回退一格

### 5.1.3	“撥號”鍵

按下 “撥號”鍵可以在輸入電話號碼完成後撥出

### 5.1.4	“掛斷”鍵

按下 “掛斷”鍵可以在通話後掛機或結束撥號動作

在已經撥號聽到回鈴音後, 按下 “掛斷”鍵可以結束呼叫動作

### 5.1.5	“回上頁”

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回對講主頁面

### 5.1.6	“回首頁”

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回首頁頁面

## 5.2	3G電話(需選購多功能控制盒及3G模組卡)

使用者需選購多功能控制盒及 3G 模組卡方可利用此頁面執行透過3G外線撥打電話 , 該頁面如下所示:

使用者只要輸入欲呼叫之電話號碼, 再按撥號鍵即可呼叫

### 5.2.1	數字鍵盤

利用數字鍵盤輸入電話號碼

### 5.2.2	“ 回退”鍵

按下”回退”鍵可以輸入電話號碼錯誤時回退一格

### 5.2.3	“撥號”鍵

按下”撥號”鍵可以在輸入電話號碼完成後撥出

### 5.2.4	“掛斷”鍵

按下”掛斷”鍵可以在通話後掛機或結束撥號動作

在已經撥號聽到回鈴音後, 按下”掛斷”鍵可以結束撥號動作

### 5.2.5	“回上頁”

按下”回上頁”鍵系統將自動轉回對講主頁面

### 5.2.6	“回首頁”

按下”回上頁”鍵系統將自動轉回首頁頁面

## 5.3	通話紀錄

通話紀錄的頁面如下圖所示:

### 5.3.1	上/下鍵

使用者可點選文字標題即可選擇紀錄, 若紀錄過多超過一頁時,利用上/下鍵來換頁

### 5.3.2	回上頁

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回對講主頁面

### 5.3.3	回首頁

按下 “回首頁”鍵系統將自動轉回首頁頁面

# 保全

保全頁面如下圖所示, 使用者可透過此頁面設定所需的保全模式

頁面中間會顯示9 個感測器啟動狀態(黃色表示啟動, 灰色表是關閉, 藍色表是永遠啟動)

## 6.1	在家模式

按下後可將保全模式設定為居家模式並開啟預設好的居家保全所包含的感應器偵測項目(居家保全所包含的感應器偵測項可在 “首頁”( “設定”( “用戶設置” ( “居家模式” 來設置)。

## 6.2	外出模式

按下後可將保全模式設定為外出模式並開啟預設好的外出保全所包含的感應器偵測項目(外出保全所包含的感應器偵測項可在 “首頁”( “設定”( “用戶設置” ( “外出模式” 來設置)，開啟後，首頁的 “外出”圖示會變為綠色，當包含在內的感測器如有其中一項被觸發， 圖示則變為紅色。

## 6.3	夜間模式

按下後可將保全模式設定為夜間模式並開啟預設好的夜間保全所包含的感應器偵測項目(夜間保全所包含的感應器偵測項可在 “首頁”( “設定”( “用戶設置” ( “夜間模式” 來設置)，開啟後，首頁的 “夜間”圖示會變為綠色，當包含在內的感測器如有其中一項被觸發， 圖示則變為紅色。

## 6.4	臨時模式

按下後可將保全模式設定為臨時模式並開啟預設好的臨時保全所包含的感應器偵測項目(臨時保全所包含的感應器偵測項可在 “首頁”( “設定”( “用戶設置” ( “臨時模式”來設置)。

## 6.5	警報歷史

警報歷史的頁面如下圖所示:

### 6.5.1	上/下鍵

使用者可點選文字標題即可選擇警報, 若警報過多超過一頁時,利用上/下鍵來換頁

### 6.5.2	回上頁

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回對講主頁面

### 6.5.3	回首頁

按下 “回首頁”鍵系統將自動轉回首頁頁面

## 6.6	回首頁

按下 “回首頁”鍵系統將自動轉回首頁頁面

# 訊息

訊息頁面如下圖所示, 使用者可透過此頁面查詢社區相關訊息

在畫面中每一列代表一則訊息,

在上頁中的第一則資訊“1-UR-P-全體廣播中, 按通話鍵結束”, 其中

1   : 訊息編號；

UR: 表示訊息未讀，

R   : 為已讀；

P    : 為個人訊息，

C    :為社區訊息；

另外系統利用 ‘#’ 號標記當前選中的資訊, 通過右側的圖示按鍵來進行對應操作, 直接點選文字標題即可改變當前選中的資訊

## 7.1	上/下鍵

使用者可點選文字標題即可選擇訊息, 若訊息過多超過一頁時,利用上/下鍵來換頁

## 7.2	閱讀

閱讀選中訊息的訊息內容, 閱讀訊息的頁面如下所示 :

### 7.2.1	刪除訊息

刪除本則訊息

### 7.2.2	上/下鍵

利用上下鍵進行換頁

### 7.2.3	“回上頁”

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回訊息主頁面

### 7.2.4	“回首頁”

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回首頁頁面

## 7.3	刪除訊息

刪除選中訊息; 刪除前, 會顯示以下視窗請使用者確認是否刪除該筆訊息

## 7.4	清空訊息

刪除全部訊息; 刪除前, 會顯示以下視窗請使用者確認是否刪除全部訊息

## 7.5	回上頁

按下 “回上頁”鍵系統將自動轉回首頁頁面

# 智能控制(選配，需加購智能控制模組，請洽設備承裝商)

在使用者按下智能控制大圖標後系統將自動進入智能控制的頁面，從而可讓使用者得以執行控制 “外出模式”, “居家模式”, “娛樂模式”, “燈光”, “窗簾”與 “家電”功能。智能控制的頁面如下所示:

使用者可輕按 “外出模式”, “居家模式”, “娛樂模式”, “燈光”, “窗簾”, “家電”與 “回首頁”的圖標進行進一步之智慧控制

## 8.1	外出模式

使用者按 “外出模式”的圖標, 系統將關閉所有的燈光並關閉窗簾

## 8.2	居家模式

使用者按 “居家模式”的圖標, 系統將開啟所有的燈光並拉開窗簾

## 8.3	娛樂模式

使用者按 “娛樂模式”的圖標, 系統將關閉窗簾, 點亮小燈, 並開啟 DVD 與電視

## 8.4	燈光

使用者可按 “燈光”的圖標, 即轉入燈光模式控制頁面, 系統預設的燈光模式控制頁面如下:

### 8.4.1	A燈光開

使用者按 “A燈光開”的圖標, 系統將打開A區的燈光

### 8.4.2	A燈光關

使用者按 “A燈光關”的圖標, 系統將關閉A區的燈光

### 8.4.3	B燈光開

使用者按 “B燈光開”的圖標, 系統將打開B區的燈光

### 8.4.4	B燈光關

使用者按 “B燈光關”的圖標, 系統將關閉B區的燈光

### 8.4.5	C調光型

使用者按 “C調光型”的圖標, 系統將轉入C區的燈光調光控制頁面

#### 8.4.5.1	100%

使用者按 “100%”的圖標, 系統將以 100% 的亮度打開C區的燈光

#### 8.4.5.2	80%

使用者按 “80%”的圖標, 系統將以 80% 的亮度打開C區的燈光

#### 8.4.5.3	60%

使用者按 “60%”的圖標, 系統將以 60% 的亮度打開C區的燈光

#### 8.4.5.4	40%

使用者按 “40%”的圖標, 系統將以 40% 的亮度打開C區的燈光

#### 8.4.5.5	20%

使用者按 “20%”的圖標, 系統將以 20% 的亮度打開C區的燈光

#### 8.4.5.6	關

使用者按 “關”的圖標, 系統將關閉C區的燈光

#### 8.4.5.7	回上頁

使用者按 “回上頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入燈光控制頁面

#### 8.4.5.8	回首頁

使用者按 “回首頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入首頁頁面

### 8.4.6	回上頁

使用者按 “回上頁”的圖標, 玄關機畫面將轉回智慧控制頁面

### 8.4.7	回首頁

使用者按 “回首頁”的圖標, 玄關機畫面將轉回首頁頁面

## 8.5	家電

使用者可按 “家電”的圖標, 即轉入家電模式控制頁面, 系統預設的家電控制頁面如下:

### 8.5.1	電視

使用者按 “電視”的圖標, 系統將轉入電視控制頁面

#### 8.5.1.1	開/關

使用者按 “開關”的圖標, 系統打開或關閉電視電源

#### 8.5.1.2	靜音

使用者按 “靜音”的圖標, 系統將打開或關閉電視的聲音

#### 8.5.1.3	頻道 +

使用者按 “頻道 +”的圖標, 系統將通知電視顯示下一個頻道

#### 8.5.1.4	頻道 -

使用者按 “頻道 -”的圖標, 系統將通知電視顯示上一個頻道

#### 8.5.1.5	音量+

使用者按 “音量+”的圖標, 系統將通知電視聲音音量增大一階

#### 8.5.1.6	音量-

使用者按 “音量-”的圖標, 系統將通知電視聲音音量降低一階

#### 8.5.1.7	回上頁

使用者按 “回上頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入家電控制頁面

#### 8.5.1.8	回上頁

使用者按 “回首頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入首頁頁面

### 8.5.2	DVD

使用者按 “DVD”的圖標, 系統將轉入音響控制頁面

#### 8.5.2.1	開/關

使用者按 “開關”的圖標, 系統打開或關閉音響電源

#### 8.5.2.2	停止

使用者按 “停止”的圖標, 系統將通知音響停止播放

#### 8.5.2.3	播放

使用者按 “播放”的圖標, 系統將通知音響開始播放

#### 8.5.2.4	暫停

使用者按 “暫停”的圖標, 系統將通知音響暫停播放

#### 8.5.2.5	音量+

使用者按 “音量+”的圖標, 系統將通知音響播放音量增大一階

#### 8.5.2.6	音量-

使用者按 “音量-”的圖標, 系統將通知音響播放音量降低一階

#### 8.5.2.7	回上頁

使用者按 “回上頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入家電控制頁面

#### 8.5.2.8	回上頁

使用者按 “回首頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入首頁頁面

### 8.5.3	冷氣

使用者按 “冷氣”的圖標, 系統將轉入冷氣控制頁面

#### 8.5.3.1	開/關

使用者按 “開關”的圖標, 系統打開或關閉音響電源

#### 8.5.3.2	溫度+

使用者按 “溫度+”的圖標, 系統將通知冷氣, 室溫目標提升一度

#### 8.5.3.3	溫度-

使用者按 “溫度-”的圖標, 系統將通知冷氣, 室溫目標降低一度

#### 8.5.3.4	風量+

使用者按 “風量+”的圖標, 系統將通知冷氣, 出風量增大一階

#### 8.5.3.5	風量-

使用者按 “風量-”的圖標, 系統將通知冷氣, 出風量降低一階

#### 8.5.3.6	回上頁

使用者按 “回上頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入家電控制頁面

#### 8.5.3.7	回上頁

使用者按 “回首頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入首頁頁面

## 8.6	窗簾

使用者按 “窗簾”的圖標, 系統將轉入窗簾控制頁面

### 8.6.1	開

使用者按 “開”的圖標, 系統啟動窗簾開啟

### 8.6.2	停

使用者按 “停”的圖標, 系統將暫停開啟或關閉窗簾

### 8.6.3	關

使用者按 “關”的圖標, 系統將啟動窗簾關閉

### 8.6.4	回目錄

使用者按 “回目錄”的圖標, 系統將畫面自動轉入智能控制頁面

### 8.6.5	回首頁

使用者按 “回首頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入首頁頁面

# 訪客照片查詢

按下訪客照片查詢後轉入擷圖瀏覽頁面，可以查看或刪除由門口機所擷取到的訪客照片。訪客照片將以來訪順序排列, 首先呈現的是最近的拜訪者的照片

下方列出訪客照片檔檔名, 目前張數及SD卡所儲存訪客照片檔的總張數

按下 “回上頁”鍵, 畫面回首頁

按下 / , 切換上一張/下一張照片檔

按下 “刪除”, 刪除目前照片檔; 刪除前, 會請用戶再確認:

按下 , 刪除全部照片檔; 刪除前, 會請用戶再確認:

# 設定

設定頁面如下所示 : 系統提供如下的設定項目

## 時間設定

按下時間設定鍵即可進入時間設定頁面, 頁面如下所示:

使用者可利用 ‘上’/ ‘下’鍵去調整時間與日期, 調整完畢後需按 “存檔”鍵, 才會儲存

## 記憶卡

進入後會顯示記憶卡的使用狀態。

本玄關機最大可支援 8G 的SD記憶卡。

- 按下  後返回設定頁面。

- 按下  立即返回首頁頁面。

## 保全密碼

此頁面用於修改用戶的保全密碼, 用戶點選對應的舊密碼, 新密碼的輸入框，然後通過數位鍵盤輸入對應的密碼，完成後按確認鍵，如果輸入無誤，則修改成功

### 10.4.1	數字鍵盤

利用數字鍵盤輸入密碼,

### 10.4.2	舊密碼

輸入舊的保全密碼,

### 10.4.3	新密碼

輸入新的保全密碼,

### 10.4.4	確認密碼

請再次輸入新的保全密碼,

### 10.4.5	確認鍵

三組密碼輸入完畢後需按 “確認”鍵, 密碼更改原則為: “舊密碼正確, 且新密碼與確認

密碼相同, 才確認有效

### 取消鍵

系統將先前輸入之號碼全部作廢, 使用者可重新輸入

### 10.4.5	回上頁

使用者按 “回上頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入設定頁面

### 10.4.6	回首頁

使用者按 “回首頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入首頁頁面

## 用戶設置

此項目用於修改用戶的一些保全防區的設定，所以需要校驗保全密碼

當輸入保全密碼正確後可以進入保全區域設置的介面，如下所示

使用者可通過右邊的按鍵選擇需要設定的保全模式，然後點選左側對應的圖示選擇在此模式下的對應偵測器開啟或關閉，綠色表示開，灰色表示關，藍色表示必須開啟的感測項目，無法更改。

### 10.5.1	緊急

開啟/關閉緊急, 開啟會呈現藍色, 不可被關閉

### 10.5.2	前門

開啟/關閉前門處偵測器, 開啟會呈現綠色, 關閉會呈現灰色

### 10.5.3	後門

開啟/關閉後門處偵測器, 開啟會呈現綠色, 關閉會呈現灰色

### 10.5.4	第一迴路

開啟/關閉第一迴路處偵測器, 開啟會呈現綠色, 關閉會呈現灰色

### 10.5.5	第二迴路

開啟/關閉第二迴路處偵測器, 開啟會呈現綠色, 關閉會呈現灰色

### 10.5.6	火災

開啟/關閉火災偵測器, 開啟會呈現藍色, 不可被關閉

### 10.5.6	第三迴路

開啟/關閉第二迴路處偵測器, 開啟會呈現綠色, 關閉會呈現灰色

### 10.5.7	瓦斯

開啟/關閉瓦斯偵測器, 開啟會呈現藍色, 不可被關閉

### 10.5.8	緊急壓扣

開啟/關閉緊急壓扣, 開啟會呈現藍色, 不可被關閉

### 10.5.9	確認鍵

設定完畢後需按確認鍵儲存設定

### 10.5.10	回上頁

使用者按 “回上頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入設定頁面

### 10.5.11	回首頁

使用者按 “回首頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入首頁頁面

## 數位相框

進 “數位相框設定”後即顯示如下之頁面

- 啟用數位相框: 數位相框功能的啟動可由首頁的“數位相框”按鍵直接啟動, 或者設定此項時間參數, 只要讓螢幕回到首頁停留的時間達到此項參數設定的時間, 系統將自動啟動數位相框功能, 當此項時間設定為 “00” 時, 即代表系統不會自動啟動數位相框,使用者可按上下鍵來修改時間

- 相片切換時間 : 即每張相片停留的時間, 使用者可按上下鍵來修改時間

- 螢幕延遲開關 : 此項時間是用來設定何時關閉螢幕顯示已達節省能源, 只要本機未操作的時間達到設定值, 將立即關閉螢幕電源,但只要輕碰螢幕,系統會立即將螢幕點亮, 使用者可按上下鍵來修改時間

### 10.6.1	回上頁

使用者按 “回上頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入設定頁面

### 10.6.2	回首頁

使用者按 “回首頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入首頁頁面

## 音量設置

在音量設置中包含了通話/門鈴音量、響鈴音量的設定。

- 首先選中需要修改的音量類型，然後按下可以降低該選項的音量，按下則可以增大該選項的音量，也可以直接按下代表音量大小的數字來修改音量，修改完畢，按下 “確認” 完成修改，按下 “取消” 則會取消掉修改。

- 按下  立即返回設定頁面。

- 按下  立即返回首頁頁面。

## 鈴聲設置

在鈴聲設置頁面中，分別有局線電話鈴聲, 3G鈴聲, 門口機鈴聲, 分機鈴聲, 社區住戶呼叫鈴聲, 大樓門口機鈴聲與管理中心鈴聲可供設置。

- 首先選中需要修改的鈴聲類型，再按上、下按鍵改變鈴聲選擇

Tone(一般單音鈴聲): 01-08; Ring(和旋鈴聲): 00-09。

- 按下 “試聽” 按鍵可以試聽選中的鈴聲。

- 需要確定使用所選鈴聲時，按下 “確認” 按鍵，否則按 “取消”按鍵。

- 按下  立即返回設定頁面。

- 按下  立即返回首頁頁面。

## 版本資訊

版本資訊的頁面如下所示:

### 10.9.1	讀取預設值

使用者按下 “讀取預設值”按鍵, 本機恢復出廠設置，並重新設定分機號碼及向管理中心註冊

### 10.9.2	回上頁

使用者按 “”的圖標, 系統將畫面自動轉入設定頁面

### 10.9.3	回首頁

使用者按 “”的圖標, 系統將畫面自動轉入首頁頁面

# 固定按鍵

## 11.1	緊急

當使用者按下 “緊急”鍵, 系統將發送告警訊息致社區管理中心與警衛。

## 11.2	警衛

當使用者按下 “警衛”鍵, 系統將自動呼叫社區警衛。

## 11.3	監視

按下監視鍵後, 須先選擇欲監視之標地物的種類, “住戶門口機”, “大樓門口機”及 “緊急對講機”, 然後再透過數字鍵盤輸入標地物的號碼, 監視頁面如下所示

### 11.3.1	擷取影像

截取門口機影像保存至SD記憶卡

### 11.3.2	選擇監視點

使用者按 “選擇監視點”的圖標, 系統將畫面轉至監視頁面

### 11.3.3	回首頁

使用者按 “回首頁”的圖標, 系統將畫面自動轉入首頁頁面

## 11.4	開門

在以下的情境, 當使用者按下 “開門”鍵, 系統將執行開門功能

- 使用者經由玄關機在與門口機通話中

- 使用者經由玄關機在監視門口機

- 門口機呼叫, 使用者可透過玄關機執行開門功能

## 11.5	通話

- 在電話頁面功能下, 若使用者已開始撥號或通話中, 而此時按通話鍵, 系統會結束通話或撥號, 但維持在同一畫面。

- 在監視功能下, 而此時按通話鍵, 無動作, 系統維持在監視頁面。

- 在保全設定頁面, 此時按通話鍵, 無動作, 系統維持在保全設定頁面。

- 在智能控制頁面, 此時按通話鍵, 無動作, 系統維持在智能控制頁面。

- 在數位相框功能啟動時, 此時按通話鍵, 系統將自動進入電話功能的頁面，從而可讓使用者得以執行撥打電話等相關功能。

- 在聽取錄音頁面, 此時按通話鍵, 無動作, 系統維持在聽取錄音頁面。

- 在查看訪客照片頁面, 此時按通話鍵, 無動作, 系統維持在看訪客照片頁面。

- 在設定頁面, 此時按通話鍵, 無動作, 系統維持在設定頁面。

# 住戶門口機呼叫

當有訪客按下門口機的按鈕時, 系統將帶入門口機的影像於各室內機的螢幕, 如下即為門口機呼叫的畫面:

### 12.1	開門

開啟大門

### 12.2	擷取影像

擷取影像並保存至SD記憶卡

### 12.3	禁止響鈴

關閉響鈴聲

### 12.4	禁音

關閉麥克風

### 12.5	回上頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 12.6	回主頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 12.7 固定通話鍵

接起此通呼叫

# 大樓門口機呼叫

當有訪客按下大樓門口機的按鈕時, 系統將帶入門口機的影像於各室內機的螢幕, 如下即為門口機呼叫的畫面:

### 13.1	開門

開啟大門

### 13.2	擷取影像

擷取影像並保存至SD記憶卡

### 13.3	禁止響鈴

關閉響鈴聲

### 13.4	禁音

關閉麥克風

### 13.5	回上頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 13.6	回主頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 13.7 固定通話鍵

接起此通呼叫

# 室內分機呼叫

### 14.1	禁止響鈴

關閉響鈴聲

### 14.2	禁音

關閉麥克風

### 14.3	回上頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 14.4	回主頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 14.5 固定通話鍵

接起此通呼叫,如下圖所示

# 外線進線

來電顯示如上圖所示,5778931的號碼進線

### 15.1	禁止響鈴

關閉響鈴聲

### 15.2	禁音

關閉麥克風

### 15.3	回上頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 15.4	回主頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 15.5 固定通話鍵

接起此通呼叫

# 管理中心呼叫

### 16.1	禁止響鈴

關閉響鈴聲

### 16.2	禁音

關閉麥克風

### 16.3	回上頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 16.4	回主頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 16.5 固定通話鍵

接起此通呼叫

# 社區住戶呼叫

### 17.1	禁止響鈴

關閉響鈴聲

### 17.2	禁音

關閉麥克風

### 17.3	回上頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 17.4	回主頁

回到待機畫面,拒接此通呼叫

### 17.5 固定通話鍵

接起此通呼叫

# 告警及解除

### 18.1告警時圖示及告警音

發生告警狀況時,對應的偵測器圖示會變為紅色,話機會播放對應的告警提示音,向用戶發出警報.

### 18.2 解除告警

按下 解除警鈴 按鍵 進入密碼校驗畫面

當密碼輸入無誤時，解除告警並回到待機畫面